## Slide 1: FHIR 居家用藥資訊互通分析
慈大醫資蕭嘉宏

## Slide 2: 應用情境
健康醫療整合團隊
  醫院上傳藥物處方
  option: 藥局上傳配藥結果
  option: 病房、照護中心、居家分包每次配藥結果(Unit Dose) 上傳包藥結果
病人端
  智慧藥盒下載處方進行用藥提醒
  上傳用藥紀錄

## Slide 3: 使用的 FHIR resources 規範
處方: MedicationRequest (每種藥一個)
  https://www.hl7.org/fhir/medicationrequest.html
配藥及包藥結果:MedicationDispense
  https://www.hl7.org/fhir/medicationdispense.html
用藥紀錄:MedicationAdministration(每種藥每次的用藥紀錄)
  https://www.hl7.org/fhir/medicationadministration.html
一次看診所有處方、配藥結果、及一段期間之服藥紀錄可用 FHIR Bundle 打包
  https://www.hl7.org/fhir/bundle.html

## Slide 4: IHE Medication Planning, Prescription, Dispense and Administration Process

## Slide 5: 智慧藥盒服藥提醒設定
向Portal驗證權限
調閱病患服藥處方
設定服藥提醒時間
居家中
Notes: 病患每次回診後，醫院端上傳病患的服藥處方至醫院建立的FHIR Server，再上傳至FHIR Server，使用者透過Aggregation Hub介面調閱病患的服藥處方，使用者確認資料無誤後，使用者按下藥盒上重設按鈕，藥盒啟動藍芽向Aggregation Hub做連線，Aggregation Hub傳送服藥參數設定藥盒

## Slide 6: Bundle內容- MedicationRequest
Notes: Bundle內包病患的服藥處方

## Slide 7: 收集居家量測記錄與服藥紀錄
收集量測值或服藥紀錄
轉換為標準規格文件
向Portal驗證權限
上傳量測記錄或服藥紀錄
居家中
Notes:   收集居家量測記錄或服藥紀錄，病患使用家中的Personal Device(血壓、血糖、耳溫、藥盒)，Personal Device啟動藍芽向Aggregation Hub做連線，Personal Device傳送量測值或服藥狀態參數，使用者確認量測值或服藥參數，Aggregation Hub轉換為對應的FHIR Resource，再傳至FHIR Server，方便家屬或醫護人員觀看病患在家中的量測記錄或服藥紀錄

## Slide 8: 轉換為標準規格文件
量測值參考FHIR Observation Resource
服藥紀錄參考FHIR MedicationAdminstration Resource
Notes: Aggregation Hub接收的量測值或服藥紀錄，轉換為FHIR Resource

## Slide 9: FHIR Observation Resource介紹
LONIC Code
病患資料
量測值
裝置資料
量測時間
狀態
LONIC Code:FHIR定義的裝置編碼

## Slide 10: FHIR MedicationAdminstration Resource介紹
服藥狀態
藥物資訊
病患資訊
服藥時間
裝置資訊
處方資訊

## Slide 11: 上傳量測記錄或服藥紀錄至FHIR Server
Notes: 以上為本研究所提出的內容